## Slide 1: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh k projednání dle § 50 Stavebního zákona Akustická studie

## Slide 2: Úvod
Hlavním cílem studie bylo posouzení a vyhodnocení předpokládaného vlivu rozvoje dopravy na akustickou situaci v hlavním městě.
Výpočty a analýzy byly prováděny separátně pro jednotlivé dopravní zdroje hluku v území. Pro vyhodnocení celkové akustické situace z dopravy ve vztahu k hygienickým limitům byly provedeny následné analýzy pro kumulativní vlivy hluku.
Zpracovaná akustická studie má charakter strategického dokumentu, který slouží k primárnímu posouzení jednotlivých lokalit a měl by v rámci rozhodovacího procesu být podkladem pro jejich další detailní akustické zpracování.
Notes: Jelikož stávající platná legislativa neřeší hlukový limit v území při spolupůsobení více zdrojů hluku a zabývá se pouze jednotlivými zdroji hluku a hygienickými limity separátně.

## Slide 3: Posuzované stavy, zdroje a hodnotící ukazatele
Posuzované stavy:
Stávající akustická situace
  Pro stávající akustickou situaci jsou prezentovány údaje na základě dostupných informací a podkladů.
Metropolitní plán
  Zpracovaný model, výpočty a analýzy reprezentují výhledový stav v případě naplnění podmínek Metropolitního plánu hl. m. Prahy.
Naplnění platného ÚP SÚ hl. m. Prahy
  Zpracovaný model, výpočty a analýzy reprezentují výhledový stav v případě naplnění podmínek stávajícího platného Územního plánu hl. m. Prahy.
Posuzované zdroje, vstupní data:
Silniční doprava
  včetně provozu MHD (autobusová doprava),
Tramvajová doprava,
Železniční doprava,
Letecká doprava
  Letiště Václava Havla Praha, Praha – Kbely, Praha – Letňany a Točná.
  Hodnotící ukazatele:
LAeq,16h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v denní době (6–22 h),
LAeq,8h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v dB v noční době (22–6 h),
Ldn – celodenní ukazatel pro potřeby hodnocení zdravotních rizik.
Notes: Akustická situace byla primárně hodnocena pro jednotlivé uvedené dopravní zdroje hluku a pro celkovou akustickou situaci posuzující kumulativní vliv hodnocených dopravních zdrojů v území.

## Slide 4: Hygienické limity pro jednotlivé dopravní zdroje hluku
Z důvodu objektivního porovnání vyhodnocení Metropolitního plánu a platného Územního plánu bylo přistoupeno k vyhodnocení akustické situace bez použití hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Doprava | Limit | Den LAeq,16h [dB] | Noc LAeq,8h [dB]
Silniční | Hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy | 60 | 50
 | Hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy | 55 | 45
Tramvajová | Hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy | 60 | 50
 | Hluk z dopravy na dráhách | 55 | 45
Železniční | Hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy | 60 | 55
 | Hluk z dopravy na dráhách | 55 | 50
Letecká | Letecký provoz | 60 | 50
Notes: Vyhodnocení akustické situace je provedeno pro jednotlivé posuzované dopravní zdroje hluku v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., a nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

## Slide 5: Výstupy akustické studie
Mapy hlukových pásem
Mapy nadlimitně ovlivněných obytných ploch
Rozdílové hlukové mapy
  Rozdílové mapy nadlimitně ovlivněného území
  Obytné plochy ovlivněné v jednotlivých 5dB pásmech
  Počty obyvatel ovlivněné v jednotlivých 5dB pásmech
  Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel v jednotlivých lokalitách

## Slide 6: Mapy hlukových pásem

## Slide 7: Mapy průniku nadlimitně ovlivněných ploch s obytnými plochami

## Slide 8: Rozdílové hlukové mapy

## Slide 9: Rozdílové mapy nadlimitně ovlivněného území

## Slide 10: Podíl obytných ploch a celkových ploch
Procentní podíl obytných ploch ovlivněných hlukem z dopravy na celém území hl. města Prahy – LAeq,8h
Poznámka:
rozdílná celková výměra obytných ploch
MP – 18 268 ha
ÚP – 14 770 ha
Procentní podíl celkových ploch ovlivněných hlukem z dopravy na celém území hl. města Prahy – LAeq,8h

## Slide 11
Zdroj hluku | Období | Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel (z 1 776 347 obyvatel) | Nadlimitně ovlivněná obytná plocha [% rozlohy z celkové výměry obytných ploch v Praze (18 268 ha)]
Silniční doprava | Den | 211 040 | 10,63
 | Noc | 298 886 | 15,12
Železniční doprava | Den | 69 411 | 4,15
 | Noc | 79 765 | 5,35
Tramvajová doprava | Den | 76 636 | 2,13
 | Noc | 158 445 | 4,64
Letecká doprava | Den | 7 074 | 0,75
 | Noc | 561 | 0,14
Celkem doprava | Den | 297 656 | 15,49
 | Noc | 416 522 | 20,87
Nadlimitně ovlivnění obyvatelé a obytné plochy

## Slide 12: Nadlimitně ovlivnění obyvatelé a obytné plochy v lokalitách více než 5 000 nadlimitně ovlivněných obyvatel z dopravy v noční době
Název lokality | Číslo | Míra stability | Struktura | Počet nadlimitně ovlivněných obyvatel v obytných plochách | Nadlimitně ovlivněné obytná plocha [%]
Nové Bubny | 070 | transformační | hybridní struktura | 21 457 | 78,2
Sídliště Jižní Město I. jih | 553 | stabilizovaná | modernistická struktura | 12 494 | 20,5
Vinohrady | 020 | stabilizovaná | bloková struktura | 9 085 | 17,5
Smíchovské nádraží | 072 | transformační | hybridní struktura | 8 638 | 70,3
Sídliště Prosek | 504 | stabilizovaná | modernistická struktura | 8 564 | 20,6
Kolbenova | 157 | transformační | heterogenní struktura | 7 633 | 37,3
Nusle | 041 | stabilizovaná | bloková struktura | 6 522 | 31,4
Nová Harfa | 156 | transformační | heterogenní struktura | 6 482 | 31,8
Sídliště Lužiny | 523 | stabilizovaná | modernistická struktura | 6 199 | 22,7
Rohanské nábřeží | 068 | transformační | hybridní struktura | 6 027 | 77,1
Nákladové nádraží Žižkov | 065 | transformační | hybridní struktura | 6 020 | 43,6
Sídliště Řepy | 520 | stabilizovaná | modernistická struktura | 5 786 | 22,4
Holešovice | 027 | stabilizovaná | bloková struktura | 5 423 | 26,8
Opatov | 077 | transformační | hybridní struktura | 5 405 | 60,3
Sídliště Černý Most | 503 | stabilizovaná | modernistická struktura | 5 074 | 16,4

## Slide 13: Příklad vyhodnocení vybrané lokality č. 070 – Nové Bubny
21 457 nadlimitně ovlivněných obyvatel v obytných plochách
78,2 % nadlimitně ovlivněné obytné plochy
Nadlimitně ovlivněné území včetně nadlimitně ovlivněných obytných ploch ze všech zdrojů hluku v noční době ve výšce 4 m nad terénem
Rozdíl nadlimitně ovlivněného území ze všech zdrojů hluku v noční době ve výšce 4 m nad terénem

## Slide 14: Nejvíce ovlivněné lokality dle druhu dopravy
Silniční doprava
  Sídliště Jižní Město I. jih
  Nové Bubny
  Sídliště Prosek
  Smíchovské nádraží
  Sídliště Lužiny
  Vinohrady
  Opatov
  Sídliště Černý Most
Železniční doprava – denní doba
  Nové Bubny
  Nová Harfa
  Kolbenova
  V Korytech

## Slide 15: Nejvíce ovlivněné lokality dle druhu dopravy
Tramvajová doprava – noční doba
  Nové Bubny
  Sídliště Jižní Město I. jih
  Smíchovské nádraží
  Vinohrady
  Rohanské nábřeží
  Sídliště Bohnice
  Nusle
  Nákladové nádraží Žižkov
Letecká doprava – denní doba
  U Výstaviště Letňany
  Suchdol
  Nebušice
  Sídliště Prosek
  Lysolaje

## Slide 16: Souhrnné vyhodnocení výsledků výpočtů
Nejvýznamnějším zdrojem hluku je automobilová doprava.
Zpracovaný strategický dokument slouží k primární identifikaci a lokalizaci akusticky problematických míst v posuzovaných plochách.
V rámci výhledového stavu akustické situace je nezbytné přistupovat k řešení jednotlivých konkrétních lokalit na základě detailních akustických posouzení při využívání vhodných protihlukových opatření.
Z hlediska dopravní infrastruktury bude mít zásadní význam pro snížení hlukové zátěže, zejména centrální části města, dobudování zbývajících částí MO a SOKP.
V akustické studii jsou uvedena obecná protihluková opatření a možnosti ke snížení hluku z dopravy.

## Slide 17: Děkujeme za pozornost